## Slide 1: Estrategias para reducir o eliminar las barreras económicas asociadas al uso sostenible de servicios ecosistémicos
Marcelo Caffera
Universidad de Montevideo

## Slide 2: Esquema de mi presentación
Origen del problema
Consecuencias
Análisis Económico del Problema
Instrumentos disponibles para la solución del problema
Análisis de las intervenciones propuestas
Conclusiones

## Slide 3: 1. Origen del problema
Impactos ambientales que sufre la Laguna del Sauce se vinculan a un proceso de eutrofización como consecuencia de
  Aporte de nutrientes desde la cuenca de drenaje (capítulos 5 y 7).
  Uso de plaguicidas, aspecto no evaluado en toda su dimensión hasta el presente (capítulo 10).

## Slide 4: 1. Origen del problema
El aporte de nutrientes es un sub-producto de:
Los vertidos residuales líquidos de asentamientos humanos
La agricultura
La ganadería
La jardinería
La presa construida en la década de 1940 intensifica el fenómeno

## Slide 5: 2. Consecuencias
La eutrofización provoca:
Floraciones de cianobacterias
Crecimiento desmedido de plantas sumergidas
Cianobacterias disminuyen calidad del agua por la liberación de toxinas, cambios de color y olor
Principales impactos socioeconómicos:
  el incremento en los costos de potabilización del agua
  el impacto sobre otros usos como riego y consumo animal.
Crecimiento desmedido de plantas sumergidas puede
  afectar la distribución de especies animales en el sistema
  reducir el área aprovechable en el espejo de agua otros usos tales como la pesca, otras actividades recreativas o de subsistencia.

## Slide 6: 3. Análisis Económico del Problema
La asignación de recursos en una economía se da través de tres mecanismos:
  mercado
  Estado
  comunidad.
La contaminación ambiental es consecuencia de la imposibilidad por parte de mercados, estados o comunidades de lidiar con las externalidades

## Slide 7: 3. Análisis Económico del Problema
Externalidad : cuando el nivel de bienestar de una persona o el nivel de producción de una firma es afectado por la acción de otro(s) agente(s) sin que haya consentimiento de las partes afectadas, sin que exista compensación y sin que sea captado totalmente por lo precios de mercado.
El incremento en los costos de potabilización del agua como consecuencia del aporte de nutrientes es un claro ejemplo de externalidad
Desde los productores agropecuarios y hogares sin cobertura adecuada de saneamiento hacia la empresa encargada del servicio de agua potable.

## Slide 8: 3. Análisis Económico del Problema
La dificultad de los mercados para lidiar con las externalidades radica en que la coordinación descentralizada (o el correcto funcionamiento del mercado) requiere que se puedan definir y hacer cumplir derechos de propiedad sobre el bien o el servicio en cuestión (la laguna).
La naturaleza física de un recurso como la Laguna del Sauce, hace costoso el cumplimiento de estos derechos de propiedad.

## Slide 9: 3. Análisis Económico del Problema
A su vez, las condiciones bajo las cuales se pueda llegar a dar una coordinación descentralizada á la Coase (1960) no son frecuentes.
número alto de individuos involucrados => costos de transacción inhiben negociación voluntaria entre las partes.
Negociación voluntaria entre las partes requiere que cada información de los impactos que genera sobre el ecosistema, cómo esto afecta a los demás usuarios y cómo los damnificados valoran dicho impacto para compensarlos correspondientemente.

## Slide 10: 3. Análisis Económico del Problema
Como consecuencia el mercado no existe, es incompleto o presenta fallas.
Además la coordinación descentralizada puede fallar por la no disponibilidad de ingresos de parte de algunos agentes para llevar adelante la negociación (Bowles 2004).
Como consecuencia de cualquiera de estas razones, la situación resultante no es eficiente: existe otra situación en que es posible que al menos uno de los usuarios del recurso esté mejor y el resto esté igual de bien.
El proceso acelerado de eutrofización en la Laguna del Sauce ilustra tal situación
Una versión más de la tragedia de los comunes predicha por Hardin (1968)

## Slide 11: 3. Análisis Económico del Problema
La situación que se observa en la Laguna del Sauce evidencia también que las comunidades involucradas tampoco han sido capaces de implementar (hasta el presente) soluciones colectivas para lidiar con las externalidades asociadas a los distintos
El problema al que se enfrenta una comunidad es, en esencia, el mismo que impide el funcionamiento espontáneo de un mercado: el problema del free-rider o polizón.
Olson (1965) : para que un grupo de individuos pueda acceder a un mayor nivel de bienestar común eran condiciones básicas, contar con un número limitado de integrantes en el grupo y/o que las acciones de los individuos sean fácilmente observables por los demás, existiendo algún tipo de mecanismo de coerción.

## Slide 12: 3. Análisis Económico del Problema
Sin embargo, las predicciones teóricas de Hardin y Olson no siempre se cumplen.
Existen abundantes ejemplos de comunidades alrededor del mundo que evitan la “tragedia de los comunes”.
Para lograrlo, diseñan diferentes instituciones (normas formales e informales) que definen reglas de apropiación y/o contribución al recurso de propiedad, que no necesariamente se basan en mecanismos de precios
pero que sí incluyen la coerción mutua y mutuamente acordada, por ejemplo (ver Ostrom 1990)

## Slide 13: 3. Análisis Económico del Problema
Posibles causas por la cuales no se observa este tipo de soluciones en este caso:
  El tamaño de la Laguna del Sauce y su cuenca (la separación geográfica de los involucrados)
  su heterogeneidad
  su escasa interacción social o en mercados
También es cierto que cuando se habla de comunidades, se alude más a recursos comunes que a recursos de libre acceso.
A diferencia de los recursos de libre acceso, en el caso de los recursos comunes, los actuales usuarios (la comunidad) pueden excluir a potenciales usuarios (aquellos fuera de la comunidad).
En este sentido, la pertenencia de las aguas de la Laguna del Sauce al dominio público, más una ausencia de intervención estatal, pueden haber operado en contra de una solución comunitaria al convertir a la laguna en un recurso de libre acceso de hecho.

## Slide 14: Instrumentos
Papel potencial para intervención Estado para internalizar las externalidades.
Diferentes instrumentos para hacerlo. Una clasificación posible: instrumentos prescriptivos e incentivos económicos
Instrumentos prescriptivos: el regulador le dice a los agentes regulados lo que tienen que hacer en algún grado.
Es el caso de un límite máximo a la aplicación de fertilizantes por unidad de tierra o de producción, las practicas de manejo del suelo impuestas por el Estado, etc.
Los incentivos económicos o bien fijan el aporte máximo total de nutrientes que todas las fuentes de emisión pueden volcar a la Laguna por año y crean un mercado para asignar esta cantidad tope, o bien fijan su precio (el monto del impuesto a pagar por kilogramo o tonelada de nutrientes emitido o aportado).

## Slide 15: Instrumentos Prescriptivos
Diferentes tipos:
Directos: regulan directamente la cantidad de contaminación que se puede emitir (o pesca que se puede extraer)
  estándares de calidad de aguas y de efluentes, temporadas de pesca
  Asignación de cuotas entre pescadores
Indirectos: regulan el proceso productivo de las actividades contaminantes (o de la pesca) o la tecnología de tratamiento
  Planta de tratamiento de efluentes
  Redes especiales de pesca para evitar la captura de animales no deseados.

## Slide 16: Incentivos Económicos
Directos: cánones o impuestos a las emisiones, los permisos de emisión transferibles (para el caso de las emisiones) y las cuotas individuales transferibles (para el caso de la pesca).
Indirectos: impuestos o subsidios, exoneraciones impositivas, facilidades de crédito tecnología de tratamiento o los insumos.

## Slide 17: Directos vs Indirectos
Ventaja fiscalización de los indirectos sobre los directos
Especialmente valido en el caso de la contaminación difusa como la de los aportes de nutrientes
Para estos casos instrumentos económicos indirectos como impuestos a los fertilizantes, o un mercado de permisos transferibles de emisiones basado en estimaciones de las emisiones y no en las emisiones reales difícilmente medibles

## Slide 18: Estrategias de Intervención Propuestas
Las acciones sugeridas en el capítulo 7 para el control de las causas de la eutrofización, incluyen:
Cobertura de los centros urbanos de la cuenca con un sistema de saneamiento que incluya tratamiento primario, secundario y terciario.
Impulso a la construcción de humedales artificiales acoplados a los pozos sépticos en las zonas rurales y suburbanas.
Control de los aportes de nutrientes de la jardinería, agricultura y ganadería en la cuenca mediante la implementación de una zona de Suelo Rural Natural entre las rutas Interbalnearia, Nº 12 y Nº 9 donde la actividad dominante debería ser la ganadería extensiva.

## Slide 19: Estrategias de Intervención Propuestas
También se proponen medidas para mitigar las consecuencias adversas de la eutrofización mientras se implementan las medidas para reducir o eliminar los aportes y éstas tienen efecto, incluyendo:
Protección de los humedales y bosques riparios
Construcción de una nueva presa que permita la aplicación de técnicas de lavado de reservorio
Reducción de la presión de pesca artesanal sobre los predadores tope para, mediante un efecto cadena, aumentar el consumo de fitoplacton (algas).

## Slide 20: Estrategias de Intervención Propuestas
¿Qué puede decir la economía acerca de la mejor forma de implementarlas?
La economía clásica de la regulación ambiental tiene poco para decir sobre la medida nº 1 (Cobertura de saneamiento).
Por lo general se entiende que la provisión de estos servicios queda en manos del Estado, por tratarse el saneamiento de un bien público (en el sentido económico del término).
Algo similar se puede decir respecto de la nueva presa. (Medida Nº5)
Esto no quiere decir que el Estado no pueda licitar la construcción de las obras y su manejo para que lo realice una empresa privada. Pero se reconoce que este último aspecto es políticamente sensible.

## Slide 21: Estrategias de Intervención Propuestas
La medida nº 2 (la construcción de humedales artificiales acoplados a los pozos sépticos en las zonas rurales y suburbanas) puede ser realizada mediante una norma prescriptiva o mediante un subsidio a la construcción de los mismos.
En el primer caso, una normativa municipal requeriría la construcción de este tipo de humedales de la misma forma que establece otro tipo de requerimientos de construcción en áreas urbanas, por ejemplo.
Por supuesto, tal requerimiento requiere de una fiscalización adecuada, lo que a su vez requiere de una multa o castigo creíble y cuyo valor esperado sea suficiente como para inducir la construcción de los mismos.
Si este no es factible por características de los regulados (ingresos) o por alguna otra razón, quizás el regulador deba pensar en complementar medidas prescriptivas con subsidios o facilidades para la construcción de los mismos (asesoramiento, créditos, etc.). De todas maneras, la implementación de esta medida debe ser evaluada en términos de su relación costo-beneficio.

## Slide 22: Estrategias de Intervención Propuestas
La medida nº 3 (controlar los aportes de nutrientes de la jardinería, agricultura y ganadería en la cuenca) es una de las más importantes ya que éstas fueron identificadas como fuentes relevantes de nutrientes a la laguna.
La forma elegida es la implementación de una zona de Suelo Rural Natural.

## Slide 23: Estrategias de Intervención Propuestas
Las soluciones basadas en estrategias de zonificación son por lo general ubicadas en un segundo orden de preferencias por parte de los economistas, ya que ellas son complejas y costosas de implementar.
Como se indica previamente, en el caso de la contaminación no puntual, la recomendación clásica de los economistas es la aplicación de instrumentos indirectos.
Sin embargo, este tipo de soluciones tienen dos problemas.

## Slide 24: Estrategias de Intervención Propuestas
El primero sería la dificultad legal y práctica de aplicar una medida como un impuesto al uso de fertilizantes únicamente en la cuenca de la Laguna del Sauce.
El segundo problema es no existen antecedentes acerca de la comparación entre los costos de un programa basado en instrumentos económicos indirectos y uno basado en la zonificación cuando se tienen en cuenta no solamente los costos de los regulados sino también los costos del regulador.
Es probable que dadas las capacidades institucionales actuales a nivel nacional y departamental, la zonificación sea la solución más conveniente en términos de sus costos de implementación, fiabilidad institucional y política.
Más aún, para lograr revertir el proceso de eutrofización se necesita cortar todos los aportes en el menor tiempo posible (ver capítulo 7).

## Slide 25: Estrategias de Intervención Propuestas
De todas formas, la zonificación requiere de un monitoreo de las actividades que se realizan en la cuenca.
Steffen et al. (2010) han sugerido en este mismo libro (capítulo 8) que la implementación de cualquier solución está amenazada por ciertas características institucionales, como
  la multiplicidad de autoridades e instituciones que tienen competencia sobre las actividades humanas que causan los impactos identificados.
  agravado por la heterogénea capacitación de sus miembros.
Del otro lado de la balanza, existe un amplio consenso con respecto a que el uso principal de la Laguna del Sauce debe ser el de fuente de agua potable para el Departamento de Maldonado, casi la totalidad de la cuenca de drenaje de la laguna se localiza en el Departamento de Maldonado, y el tema es prioridad nacional.

## Slide 26: Estrategias de Intervención Propuestas
En el mismo sentido, el plan de incentivar usos alternativos del suelo que sean compatibles con la provisión de agua potable mediante algún tipo de estímulo económico sin dudas aumenta la viabilidad política de la solución. Desde un punto de vista estrictamente económico, estos subsidios estarían justificados mientras no se internalicen las externalidades relacionadas a la aplicación de fertilizantes y plaguicidas a nivel nacional.

## Slide 27: Estrategias de Intervención propuestas
Respecto a la medida propuesta nº 4 (la protección de los humedales y bosques riparios):
Las autoridades deberían considerar la posibilidad de aplicar un mecanismo de pagos por servicios ambientales (pagarle a los propietarios de los terrenos donde se encuentran los humedales y bosque riparios de interés para que éstos los conserven).

## Slide 28: Estrategias de Intervención propuestas
Con respecto a la reducción de la presión de pesca artesanal sobre los predadores tope, si bien no se especifica el tipo de medida a implementar con la comunidad de pescadores, incluir el control en la participación de los pescadores puede tener efectos positivos.
Por un lado, si se deja en manos de la comunidad de pescadores el monitoreo de la pesca individual, el Estado se puede ahorrar esta tarea.
En segundo lugar, el involucrar a los pescadores puede facilitar el control al evitar el desplazamiento que las normas estatales pueden ocasionar sobre las motivaciones pro-sociales (Cárdenas et al. 2000).

## Slide 29: Conclusión
Los problemas que vemos hoy en la laguna no son nada nuevos desde el punto de vista de la economía
Existe una amplia gama de instrumentos para internalizar externalidades
Análisis económico hasta ahora ausente
¡Incentivos importan!